Jakość wody w wodociągach podległych  ZWiK  w Rawiczu sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. .informuje, że na podstawie przeprowadzanych systematycznie badań własnych, badań zleconych oraz badań instytucji kontrolnych - w wyznaczonym  zakresie zatwierdzonym przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pod względem fizyko-chemicznym, bakteriologicznym i organoleptycznym stwierdza się przydatność wody z wodociągu w Rawiczu ,Dębnie Polskim ,Izbicach ,Słupi Kapitulnej , Łaszczynie do  spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1.12.2017r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. , poz.. 2294).

Parametry fizyko-chemiczne wody  w roku 2021 w wodociągach należących do ZWiK w Rawiczu sp. z o.o.

| Parametry | jednostka | norma | Załęcze (Rawicz) | Dębno Polskie | Izbice | Łaszczyn | Słupia Kapitulna | Zielona Wieś |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwa | mg/l |  | <5 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Mętność | NTU | 1 | 0,18 | 0,68 | 0,37 | 0,28 | 0,21 | 0,11 |
| pH |  | 6,5-9,5 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,1 |
| Przewodność | μS/cm | 2500 | 596 | 314 | 621 | 470 | 492 | 951 |
| Zapach |  | Akcept. | Akcept. | Akcept. | Akcept. | Akcept. | Akcept. | Akcept. |
| Jon amonowy | mg/l | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,07 |
| Azotany | mg/l | 50 | 11,1 | <4,50 | <4,50 | <4,50 | <4,50 | <4,50 |
| Azotyny | mg/l | 0,5 | <0,03 | 0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
| Mangan | μg/l | 50 | <4,0 | 25,8 | <4,0 | 7,5 | 12,7 | 48,7 |
| Żelazo | μg/l | 200 | <60,0 | 73,6 | <60,0 | <60 | <60 | <60 |
| Twardość | mg/lCaCO3 | 60-500 | 267 | 143 | 328 | 202 | 230 | 416 |

Wartości dopuszczalne (normy) podane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294)